## Slide 1: 第八章：水污染管制
成大環工系名譽教授：溫清光

## Slide 2: 大綱
放流水管制方法
美日管制方法
台灣管制方法
環境容量求法
汙染負荷分配

## Slide 3: 8.1污染源的管制方法
1.管制方法演進：
濃度管制TBEL之總排放量管制QBEL之總(排放)量管制
2.目前實施情況：
美國TMDL屬於QBEL之總(排放)量管制。
目前日本總汙染負荷管制屬於TBEL之總排放量管制。
台灣：一般水質參數採濃度管制，受重金屬損害的水體採用濃度加嚴管制。
已規劃：總量管制計畫

## Slide 4: 8.2 美國水污染防治的演進與策略
8.2.1 演進
（1）水污染控制法（Water Pollution Control Act, WPCA）
1948年首先制定WPCA（又稱Clean Water Act, CWA，淨水法）保護水體水質但未能成功，因制定該法的主要宗旨只針對人體健康的保護而非環境。在1956到1961年間，聯邦政府加入補助，但僅止於提供污水處理廠的建設基金。

## Slide 5
（2）依據水質基準的放流水管制（Water-Quality-Based Effluent Limit, QBEL）
1965年聯邦政府要求州政府制定水體水質基準，並依其基準進行污染負荷分配，美國最早的QBEL概念，也是總量管制與污染分配最早概念
但州政府需提出水質基準與人體健康間明確的因果關係，法令才有強制性。但州政府很難提出，所以沒有真正實施。

## Slide 6
（3）國家污染排放削減系統（National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES）
1972年CWA統一的水污染法規及國家標準，州政府參考國家標準和根據自身水體狀態及用途，維持原本的QBEL原則，或採用NPDES規定，以各行業別可行的污染處理技術及許可制度來做控制，類似濃度管制。
NEPDS要求事業1977年（第一階段）前以最實用處理技術（Best practical control technology currently available, BPT）處理廢水，1983年（第二階段）前需以最有效之處理技術（Best available technology economically achievable, BAT）處理廢水。到1977年前事業單位排放「毒性物質」才需用BAT處理，後來因影響企業成本甚大，展延至1989年。
實施TBEL雖有效控制點源，但有許多水體水質未達標準，有75%受NPS影響。

## Slide 7
4）最大日總負荷管制（total maximum daily loads, TMDL）
1991年立法管制非點源，1996 EPA才逐漸要求各州恢復實施WQBEL，增加非點源污染量的削減，及推行TMDL國內稱為總量管制。
最大日總負荷：不超過水質標準之條件下，河段每日所能承受的最大污染負荷，包括點源（含MS4,類點源）負荷分配（waste load allocation, WLA）、NPS負荷（load allocation, LA）、安全保留量（margin of safety, MOS）。MOS一般定為TMDL之5%到10%。
TMDL = WLA + LA + MOS
TMDL不能大於河川所能承受的負荷（loading capacity, LC），LC≧TMDL，LC也相河川當於水體承載力（carrying capacity）或水環境容量（environmental capacity, EC）。

## Slide 8
計算TMDL前要先指定水質參數，稱為關鍵水質參數（concern parameters），一般選取超過河川水質標準或危害水環境之項目。
TMDL實施流程：
水體水質用途調查與背景資料
污染現況與問題探討
整治目標
污染負荷調查
水質模式建構與環境容量分析、容許排放量分析
發展適合的安全限度
建立點源與非點源污染負荷分配量
研提總量管制實施計畫
規劃監測計畫，以追蹤TMDL執行成效

## Slide 9: 8.3 日本水污染管制方法 8.3.1濃度管制
表8.1：日本全國排水濃度基準(1971公告)
項目 | 最大限值 (日均值) | 項目 | 最大限值 (日均值)
pH | 陸5.8-8.6，海5-9 | 礦油 | 5
BOD | 160(120) | 動植物油 | 30
COD | 160(120) | 溶解性鐵 | 10
SS | 200(150) | 溶解性錳 | 10
總氮 | 120(60) | 銅 | 3
總磷 | 16(8) | 鉛 | 2
總大腸菌 | (30x104) | 鉻 | 2
酚類 | 5 | - | -

## Slide 10: 8.3.2總污染負荷排放管制(或總量減排管制)
流程圖

## Slide 11
指定水域和地域
總量削減方針：
指定項目：COD，後來海域和湖泊再加氮、磷
先經過地方知事、相關人員和專家召開公害對策會做出建議，再由環境大臣訂定總量削減方針。方針計有：
(1)指定目標年：2-5年，以5年一期居多。若不能達標，再實施第二次、三次…之總量管制。
(2) 各種污染源應削減的目標量。
(3) 各都、道、府、縣應削減的比例。
(4)總量削減基本事項。

## Slide 12: 為達成削減目標量之主要措施對策
(a)生活排水：占污染比重最大，加強下水道之建設與維護、強化生活排放對策。
(b)事業排水：指定適當總量管制基準。
(c)其他對策：藉由教育、啟發等獲得理解與協助，以削減污染負荷總量。
(d)針對不適用水質總量管制之未規範或小規模事業，提供指導、建議，並推行與削減總量相關措施。
3. 總量削減計畫
各都、道、府、縣轄區內各污染源的削減目標量，包產業、生活、畜牧及其他的削減量。

## Slide 13: 4. 總污染負荷量管制基準(總量減排管制基準)
排放負荷基本公式： L=Q･C/1000
L =容許排放量(kg/d)，
Q =廢水量(cmd)，
C =污染物管制濃度(mg/L)。
1)新設事業
L=a･Qb･10-3
2)既設事業+增建
L=［a･Qb-1･(Q-Q0)+C･Q0〕10-3
Q0=既設部分廢水量(cmd)，
C=依污濁防治法公告之排(放流)水標準(mg/L)(全國標準)
a、a o=都道府縣市知事勘查污濁防治法公告之排放基準決定
0.8≦b<1=勘查事業之分布情況後決定，
0.9≦bo<1=勘查事業規模後決定

## Slide 14
3)既設事業
L=［a･Qb-1･(Q-Q0)+ao･Q0bo〕10-3
4)污水下水道設備
L=C･d･Q･10-3
d≦1由知事視污水處理廠情況決定，
污水廠的容許排放不因Q而加嚴，因Q的增加是因用戶接管率增加引起的。
5.污染符荷之監視體制
各事業單位有測定水質和流量之義務

## Slide 15: 對集水區產業、人口密集區，實施污染負荷量管制無法達到水質標準時，才進一步實施總量管制
表8.3：日本總量減排與總量管制不同地方(環境省，2007)
 | 汚濁負荷量管制 | 總量管制
對象 | 所有湖沼 | 產業、人口密集區，實施污染負荷量管制無法達到水體水質標準的湖沼。
計畫位置 | 都道府県知事按照環境省之管制基準，訂定湖沼水質保護計畫。 | 都道府県知事按照環境省命令之管制基準，訂定湖沼水質保護計畫與湖沼總量削減計畫（削減目標、目標年度、目標達成方途等）。
業者之報告、測定等義務 | 無 | 報告義務特定設備､各排水系統之排出汚染量與狀態。
遵守義務等 | ・湖沼特定事業場者，有遵守管制基準之義務 ・汚濁負荷量不能適合管制基準時，要遵守都道府県知事的変更計畫和改善的命令。 | ・在指定地域内設置事業場者，有遵守管制基準之義務； ・汚濁負荷量不能適合總量管制基準時，要遵守都道府県知事的変更計畫和改善的命令。

## Slide 16: 8.3.3日本霞浦湖水質保全計畫(共五期)
a.1985年起４期20 年之「霞ヶ浦湖沼水質保全計画」
b.策略
點源：推行建造下水道及污水高級処理，推行高級処理型合併処理浄化槽，管制工場、事業場排水、整治家畜排泄物処理設備等対策、
非點源：推行農地適當施肥，整治森林等対策、
湖内対策：泥浚渫等

## Slide 17: (1)霞浦湖水質保全第一期(1986-1990)
a.計畫方針：對各污染源採取均衡管制，綜合推行「水源區整治計畫」及「湖之有機機能與水質優養防治計畫」 。
b.目標：
水域 | COD目標值mg/L
西浦 | 8.9(7.2)
北浦 | 7.4(6.6)
常陸利根川 | 7.2(6.4)
全水域平均值 | (6.8)
（）水質基準點之年平均值

## Slide 18: c.方法
(a)點源處理設備：
污水下水道處理36.6萬人。
新設水肥處理場，整治145個農村集落(5.4萬人)的排水設備。
家畜糞尿處理整治250處，飼料管理設備60處。
設置150t/d垃圾場、150t/d粗大垃圾場和整治2000m3最後處分場。
(b)直接淨化
流入河川(城下川、境川)及湖內(土浦沖、高崎沖)的底泥峻泄和藻類去除。

## Slide 19: (c) 管制及其他措施
工廠排水對策：加強監測徹底執行放流水標準、依據湖沼法抑制污染負荷增大。
生活排水對策：維護管理合併淨化槽，促進生活雜排水處理，推行無磷清潔劑，防止廚餘和殘油排出
畜產系對策：放流水管制、畜舍構造與使用方法改善、促進糞尿農地還原正常化。
水產系對策：依據湖沼法標準規定投入飼料量、生產規模正常化、魚種改變、推行規模縮小化。
農業用地對策：施肥正常化、灌溉水管理合理化
市街地等對策：宣傳當地居民清掃街道、小水路
自然環境之保護：保護綠地和湖邊自然環境。
其他：市街、村設置地方水質監查員、研究中心

## Slide 20: (2)霞浦湖水質保全第二期(1991-1995)
目標：全水域平均值：COD=6.1、TN＝0.8、TP＝0.051 mg/L
策略：
(a)點源處理設備：
污水下水道處理增加14.5萬人，推行去N、P高級處理。
進行132個農村集落(5萬人)去除N、P處理設備。
合併淨化槽整治3123個2.5萬人
水肥處理廠整治4個，去N、P處理
家畜糞尿處理(堆肥)整治74 set。
垃圾處理(8個665t/d)、粗大垃圾場(7個305t/d) 、最後處分場8個1503m3。
(b)直接淨化
流入河川 及湖內底泥峻泄，直生淨化設施和藻類去除。

## Slide 21: (c) 管制及其他措施
工廠排水對策：加強監測徹底執行放流水標準、依據湖沼法抑制污染負荷增大。
生活排水對策：持續下水道建設，依水污染法指定區域加強廣告和污染水域直接淨化。
畜產系對策：畜舍構造與使用方法改善、促進糞尿肥料化設施正常處理。
水產系對策：與第一期同。
農業用地對策：施肥正常化、推行緩效性肥料(肥料上有裹覆ㄧ層樹脂，會緩慢釋放肥料 ，不需經過溶解，可直接撒佈於土壤上 )
市街地等對策：宣傳當地居民清掃街道、小水路
自然環境之保護：保護森林、農業綠地的機能，保護綠地和湖邊自然環境。
其他：設置地方水質監查員、污染管制機構，調查研究自然淨化方法。

## Slide 22: (3)霞浦湖水質保全第三期(1996-2000)
目標：全水域平均值： COD：8.4=>7.4、
TN：0.87=>0.83、TP：0.093＝>0.085 mg/L
三期對策：
(a)持續進行工作：
污水下水道：普及率42=>53%，下水道水洗化率80=>87.5%。
進行農村集落從2.63萬人增加到6.81萬人。
推行合併淨化槽，抑制單獨淨化槽或轉換成合併淨化槽
家畜糞尿
強化工業事業廢水管制，推行企業環境管理與環境監察。
魚種改變、推行規模縮小化
促進霞浦湖之導水事業。

## Slide 23: (b) 推行新淨化對策
i.流域對策
削減農業非點源污染
活用自然淨化機能，淨化河水或生活排水路
推動綜合水質保護與環境保護事業：
包括農村水質保護事業、河川治理事業和下水道事業和新技術的開發，利用水池、休耕地淨化水質，造成濕地，形成bio-tope(生物群集的生息空間)。
ii.湖內對策
前濱及沿岸之整治與保護
浮水植物帶之整治
應用等植生淨化設施之整備
造成濕地
利用湖邊週圍水道淨化生活雜排水之策略

## Slide 24
iii. 流域綜合管理
都市區流出負荷之抑制
保護生態系和恢復自然淨化機能：農地森林保護與利用、湖沼之保護與恢復(施放魚苗、捕抓與抑制外來魚種)
流域綜合管理之檢討
(c)促進民眾參與和提升淨化意識
(d)設置霞浦環環境中心，負責：
調查、研究技術開發(如水質淨化)
民眾活動
國際交流
創新湖沼新環境等。

## Slide 25: (4)霞浦湖水質保全第四期(2001-2005)
目標：
不施策
施策
總磷
總氮
2000

## Slide 26
四期對策:
(a) 北浦淨化對策的強化
i. 北浦流域市街村生活排水指定重點處理，提升處理率
ii. 畜產排泄物對策：新增設87組共同處理設施
iii. 湖內對策：大丹氏川河口處設濕地 (口沉澱帶) ，檢討其他有效對策與實施
(b)市區、農地等面源對策
i.使用施肥植田機，抑制農業化肥溶出：使用3532台年抑制7063 t
ii.利用農田休耕時去N
iii.普及雨水滲透設施減少宅地與水流出
iv.清掃道路、測溝
v.擴大森林管理與保護，維持淨化水之機能

## Slide 27: (c)流域綜合管理，促進住民關懷湖沼運動
(d)生活排水處理：
污水下水道普及率從46％提升至53％
增加18個農村集落排水設施
補助合併淨化槽6000個，處理23600人
(e)湖內淨化對策
峻泄西埔底泥800萬方
整備前濱植生帶（蘆葦）20處
整備大丹式川和園部川濕地
土浦市田村地區濕地再生
養殖業減量化（從5000 減至4700 )
捕抓有害、雜魚353 t
推行霞浦湖之導水事業

## Slide 28: (e)河川等排水路直接淨化對策
清明川、櫻川和戀賴川直接淨化
堤防周邊雨水、農業水直接淨化
農業水路直接淨化
潮來市一處生活雜排水污染的水路直接淨化
(f)其他對策
工廠、事業廢水管制，20m3以下排水放流標準之檢討
研究中心推動調查研究工作

## Slide 29: 8.4台灣的水污染管制 8.4.1濃度管制
民國60年左右省政府：工礦放流水標準
假設河川有10倍稀釋能力訂。
經過十幾次修訂(加嚴)最近一次105/6/1
8.4.2總量管制
水污法第9條：以放流水管制標準，仍未達水體水質標準者，始以總量管制方式管制之。
102/4/3 公告：推動水污染總量管制作業規定(仿效美國TMDL訂定總量管制辦法)。
內容栽要：
依其水體水質分類標準或使用需求為基準，計算該水 體污染涵容能力，並據以規定各類污染源廢（污）水排放限 值或應採行削減措施之管制方式。

## Slide 30
2.總量管制標的污染物擇定未符合水質標準。
3.地方環保局擬訂總量管制計畫：
（1）水體集污區環境背景。
（2）水體用途、水質標準及水文、水質調查評析。
（3）污染源及污染量調查分析。
（4）標的污染物及水質改善目標。
（5）設計流量、水體水質模擬模式。
（6）涵容能力分析。
（7）污染排放總量分配及安全邊際值。
（8）點源污染削減及排放量管制方式。
（9）非點源污染削減及可行削減措施。
（10）削減措施期程。
（11）水質監測及成效評估計畫。

## Slide 31
4.管制對象：
點源：排放廢（污）水於實施總量管制水體之事業、污 水下水道系統之管理機關（構）。
類點源：雨水下水道、道路側溝或農田水利渠道，有匯 入水量及排注標的污染物於實施總量管制水體者之管理 機關（構）。
非點源：標的污染物因降雨沖刷，於實施總量管制水體 岸際，以漫地逕流方式排入水體者，該水體等水區土地 之管理機關（構）。

## Slide 32: 5.總量管制執行流程
受損水體指水體水質超過水質標準

## Slide 33: 流程說明：
水體水質調查，受損水體篩選：
第四類無須控制
第三類總量盤查
實施對象分析：水體、水質項目和汙染者。
水體集水區污染源污染量調查
第二類總量削減
水體水質模式建立
涵容能力分析
污染削減措施分工、期程和經費
整治(汙染削減)成效評估
第一類總量加嚴
總量分配(排放量削減分配)
排放濃度加嚴

## Slide 34: 排放加嚴例-桃園市
受損水體：常缺氧、RPI嚴重汙染。
1.老街溪與大坑坎溪(支流)匯流點以上：加嚴水質BOD、氨氮。
加嚴濃度：廢水量>1000 cmd。
 | 對象 | 限值mg/L | 備註(實施時間)
BOD | 新設 | 10 | 桃園標準
 | 既設 | 25 | 104/1/1標準，106/1/1新標七天平均15mg/L
氨氮 | 新設 | 10 | 105/1/1
 | 既設 | 75 | 104/1/1(舊標)
 | 既設 | 30 | 光電、晶圓、半導體科學園區污水廠106/1/1起之標準，其他舊標。

## Slide 35: 2.新街溪、埔心溪與黃墘溪(支流)匯流點以上集水區
加嚴水質6種重金屬：危害農田土壤和灌溉水重金屬。
一級=引灌水超標(灌溉水標準)，二級=間接引灌水未超標。
管制區 | 對象 | Cu | Zn | Ni | Cd | T. Cr | Cr+6
一級 | 不得新設，既設不得增排 |  |  |  |  |  | 
 | 既設 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.025
二級 | 既設 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | 0.25
 | 新設 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.025
工業區下水道 |  | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | 0.25
管制區外 |  | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.03 | 2.0 | 0.5
放流水標準 |  | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.03 | 2.0 | 0.5
水體水質標準 |  | 0.03 | 0.5 | - | 0.01 | - | 0.05
灌溉水標準 |  | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | -

## Slide 36: 8.5水環境容量(environmental capacity，EC)
1.環境容量之定義
環境承載力(carrying capacity)
涵容能力(assimilative capacity)，或承載力(loading capacity，LC)
2.環境容量之求法
水質模式法
污染負荷延時曲線法(pollution loading duration curve method，簡稱LDC法)

## Slide 37: 8.5.1 一階分解汙染物之EC求法
(1)水體之稀釋容量(DC)
EC=DC + AC
DC=Q(S – C0)
DC=Q(S2 - S1) ， S2>S1
圖8.5：集中負荷之環境容量

## Slide 38: (2)水體之自淨容量
非感潮河川用Streeter-Phelps方程式：
感潮河段用O’Connr-Dobbins模式：
通解：
λ=K
非感潮：
感潮：

## Slide 39: 長度為 l 的河段裡，該河段的自淨容量
圖8.6：河道均佈負荷時之水質變化
l分成 n小 段：
n無窮大 ：
AC=W(S,l)=Q S λ t=λVS

## Slide 40
例8.2：有一河段如下圖，上游源頭水(head water)流量Q75=4 cms，BOD5=1 mg/L，求各段之EC，但水溫20℃，河川用途為乙類(水質基準S=2 mg/L)，A 至C平均流速u1=0.2 m/sec，C點為感潮界線，感潮段兩個潮汐周期(25 hr)之CD u2=0.05 m/sec，DE u3=0.02 m/sec 。其他條件如下圖，求各河段之涵容量。

## Slide 41
解：簡化假設各種水樣BOD5與BODu(最終BOD)比例都是固定的，模式BOD的濃度都是BODu，因比例固定，所以用BOD5代替。
a).AB段：
ECAB=DC+AC=Q(S - Co)+ SV=Q(S-Co)+Q t  S
S=2mg/L，Co=1mg/L，=0.8 1/d=K， t=l/u=3/17.28=0.174 d
DC=4･(2-1)･86400･10-3=346 kg/d
AC=4･0.174･0.8･2･86.4=96 kg/d
346 kg/d為源頭水之稀釋容量，96 kg/d為AB段之自淨容量。
b).BC段：
本段只有自淨容量，條件與AB段相同，AC=96 kg/d。

## Slide 42
ECCD=AC=λSQt=0.478･2･4･86.4･0.463=153 kg/d
d). DE段
t=3/1.728=1.736 d
c) CD段
，t=2/4.32=0.463 d

## Slide 43: e). 河水總容量：
河段 方法 | AB |  | BC | CD | DE | Total
 | 稀釋量 | 自淨量 |  |  |  | 
容量，kg/d | 346 | 96 | 96 | 153 | 187 | 878

## Slide 44: 2.集中排入之河川環境容量
(1)不計排入廢水流量的河川環境容量
例8.3：在例8.2的何況下，若污染物是集中排入，求各河段的環境容量。
解：根據水質模式知，各節點的濃度達到水質基準時的自淨容量最大。由圖8.5：

## Slide 45: （a）AB段
源頭水的稀釋容量ECAB = DC = Q(S – Co) = Q(S-Co)
S = 2mg/L，Co = 1mg/L， = 0.8 1/d = K，t = l/u = 3/17.28 = 0.174d
DC = 4 × (2-1) × 86400 × 10-3 = 346kg/d
如下圖自淨容量AC = QS(1 - e-Kt) = 4 × 86.4 × 2 × (1 – e-0.8 × 0.174) = 90kg/d
90 kg/d雖是AB段之自淨容量，但在下一段的B點才能排入的容量。

## Slide 46
本段只有自淨容量，條件與AB段相同，AC=90 kg/d，但在下一段的C點才能排入的容量。
（c）CD段
（b）BC段
CD段的AC=137 kg/d，但在下一段的D點才能排入的容量。
t = 2/4.32 = 0.463d

## Slide 47: （d）DE段
DE段的AC=164 kg/d，但在下一段的E點（已到海）才能排入的容量。
（e）河水總容量
t=3/1.728=1.736 d
河段 方法 |  | AB |  | BC | CD | DE | Total
 |  | 稀釋量 | 自淨量 |  |  |  | 
容量 （kg/d） | 均布排入 | 346 | 96 | 96 | 153 | 187 | 878
 | 集中排入 | 346 | 90 | 90 | 137 | 164 | 827

## Slide 48: 8.5.2 水質模式求河川承載容量（LC）法
例8.4：用下面Streeter-Phelps非感潮河段之水質模式求河川所能承受的之BOD負荷。
D = Cs－C
L0、L分別為污水注入點和時間t之BODu，
D0 =污水注入點之缺氧濃度= Cs－C0，
C0 =污水注入點河水之DO（mg/L）。

## Slide 49
例8.4：今有一河段長5 km，河水用途分類為乙類，水質標準BOD5 < 2 mg/L，DO > 5.5mg/L，上游河水的流量Q75 = 1m3/sec，平均流速為0.1 m/sec，水溫為25℃，DO = 7mg/L，BOD5 = 0.5mg/L。已知在20℃河水分解速率常數K1和再曝氣係數K2分別為1.0和2.5 1/d。
解：根據題意，河水承受之BOD污水後，BOD濃度會增加DO會降低，但在5 km河段內任何一點河水的DO > 5.5mg/L，BOD5 < 2mg/L。
1)求河水BOD5與BODu換算係數
假設河水剩餘BOD（培養箱）之分解係數k = 0.1（K = 0.23） 1/d（20℃）。

## Slide 50
水質標準BOD5換算成BODu = 1.46 × 2 = 2.92mg/L，此值是在20℃下，需再換算成25℃BODu。根據文獻溫度每增減1℃BODu比20℃時增減2%，但另派學這認為增加不顯著。為簡化起見，設BODu不隨溫度增減，
2)求25℃時之K1（25℃）、K2（25℃）
K1(25℃) = K1(20℃) × 1.047(25-20) = 1.0 × 1.0475 = 1.26 1/d
K2(25℃) = K2(20℃) × 1.022(25-20) = 2.5 × 1.0225 = 2.79 1/d

## Slide 51: 3)求符合BOD5水質標準2 mg/L下，可承受之L0與LC
L0 ≦ 2.92mg/L，當t = 0，L值最大。所以在污水排入點BOD濃度最大，即Lmax = L0。因此BOD負荷承載力
LC(BOD) = 2.92 × Q = 2.92 × 1 × 86.4 = 252kg/d (BODu) = 252/1.46 = 173kg/d(BOD5)
必須扣除源頭河水夾帶下來之剩餘BOD量，所以容許排入之BOD量
La = 173–(0.5 × 1 × 86.4) = 130kg/d

## Slide 52: 4)求符合DO水質標準5.5 mg/L下之河水DO濃度變化 D0 = Cs－C0 = 8.38－7 = 1.38 mg/L
L0 = 2.92和L0 = 7.75mg/L代入（8.21）式，t = x/u = x/(0.1 × 86.4)，x = 0~5km，做圖。
Chart: 流過距離 x（km）
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
C2 | 7 | 6.5131 | 6.1476 | 5.8818 | 5.6978 | 5.5803 | 5.5167 | 5.4964 | 5.5106 | 5.552 | 5.6143
C1 | 7 | 7.0162 | 7.0433 | 7.0788 | 7.1205 | 7.1667 | 7.216 | 7.2672 | 7.3193 | 7.3717 | 7.4237

## Slide 53
河水DO不得少於5.5mg/L，當污水流入混和後之BODu = 7.75mg/L時，在3.5km處之Cc = 5.5mg/L。所以若以DO為水質標準時，
LC(DO) = 7.75 × Q = 7.75 × 1 × 86.4 = 670 kg/d(BODu) = 670/1.46 = 460kg/d(BOD5)
可容許排入之BOD5量。
La = 460 – (0.5 × 1 × 86.4) = 417kg/d
5)最後河水之承受負荷
LC（BOD5）=173 kg/d

## Slide 54: 8.5.3 負荷延時曲線法（Load Duration Durve, LDC）
略。

## Slide 55: 8.6總量分配(waste allocation)
8.6.1總量分配考慮因子
(1)污染源之位置及其污染貢獻度
(2)關鍵指標污染物之訂定
(3)所需削減污染量之可行性
(4)各污染源間之分配公平性
(5)執行中或計畫中之控制措施
(6)利益關係人之權益

## Slide 56: 8.6.2容許排放量分配方法
1.等去除率法(uniform treatment)
2.分區等去除率法(zoon uniform treatment)
3.等排放濃度法(uniform discharge)
4.等比例去除率法(proportional discharge)
5.排放量比例分配法
6.最小總處理成本法(least treatment cost)
7.行政協調分配法

## Slide 57: 8.6.3流域分配
1.等比例分配法
(1)目標函數為

## Slide 58
(2)限制條件有
a.水質基準點之水質標準限制
Ci≦Si
Ci:第河段上游河中之污染物濃度
Si：第i河段水質標準(為已知值)
b.河川自淨作用之限制
非感潮段
感潮段

## Slide 59
c.容許排入污染負荷與流達污染量等比例之限制
Wi=第i個段流達之污染量。
Ai/Wi=a
4.流達污染量等於涵容能力之限制：
Ai≦ECi
線性規劃問題(linear programming)，借用XCELL「資料」「規畫求解」演算，可以解出Ai。

## Slide 60
例8.3：在例8.2中若污染負荷從A、B、D點排入河川(下圖)，流量各為0.5 cms，BOD5的濃度分別為10、8 及10mg/L，各河段之環境容量如表8.5，以等比率流達污染負荷分配法分配，求各河段之最大排入容量。
河段 方法 | AB |  | BC | CD | DE | Total
 | 稀釋量 | 自淨量 |  |  |  | 
容量（kg/d） | 346 | 96 | 96 | 153 | 187 | 878

## Slide 61
1.各河段之最大容許排入負荷
各河段保留20%環境容量，做為安全保留量和未來新增污染排入量之用，由表8.5得各河段之80%之環境容量如下表：
河段 方法 | AB |  | BC | CD | DE | Total
 | 稀釋量 | 自淨量 |  |  |  | 
EC，kg/d | 277 | 77 | 77 | 122 | 183 | 736

## Slide 62
2.求流達之污染負荷
A點：W1=0.5･10･86.4=432 kg/d
B點：W2=0.5･8･86.4=345 kg/d
D點：W1=0.5･20･86.4=432 kg/d
3.目標函數
設A、B、D點容許流入負荷分別為A1、A2、A3。
目標函數： Max. A1+A2+A3 (1)
4.限制條件：
容許流達量要小於河段EC
A1≦277+77=354 (2)
A2≦77+122=199 (3)
A3≦183 (4)

## Slide 63
A1≦432
<=2

## Slide 64: B點之濃度：

## Slide 65
C點之濃度
≦2
≦1394

## Slide 66
D點之濃度

## Slide 67
3.流達污染負荷等比例分配的限制
設容許排入負荷與流達負荷的比例為a，
則 A1/W1=A2/W2=A3/W3=a
即 A1/A2=W1/W2=5/4， A2/A3=W2/W3=4/5
即 A1=A3 （9） A3=1.25A2
≦2
≦1711

## Slide 68: 課程結束
謝謝大家